Fişa de lucru

Tema: Dependența rezistenței electrice de dimensiunile conductorului și de natura materialului

Materiale necesare: Sursa de tensiune electrică, două conductoare identice din crom-nichel, un conductor din manganină cu aceeași lungime și secțiune, multiampermetru, multivoltmetru, conductori de legătură.

Mod de lucru şi interpretare date

Pentru a studia dacă rezistența conductoarelor depinde de dimensiunile și natura lor, trebuie să se determine rezistența electrică a mai multor conductoare care să difere între ele:

- prin lungime l

- prin secțiune S

- prin natura materialului

a)Studiul dependenței rezistenței electrice de lungimea conductorului

- Se conectează între punctele a și b  conductorul din crom-nichel, se masoară tensiunea şi curentul și se determină rezistența; se poate determina şi rezistenţa medie; datele se trec în tabel:

Conductor din crom-nichel de lungime l, și aria secțiunii transversale S

| Nr.det | U(V) | I(A) | R=U/I (Ω) | Rmed1(Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Se conectează între punctele a și b  cele două conductoare din crom-nichel astfel încât lungimea noului conductor să fie 2l, aria secțiunii transversale S și se determină rezistența; se trec datele in tabel:

Conductor din crom-nichel de lungime 2l, și aria secțiunii transversale S

| Nr.det | U(V) | I(A) | R=U/I (Ω) | Rmed1(Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

b) Studiul dependenței rezistenței electrice de aria secțiunii transversale

- Se conectează între punctele a și b  cele două conductoare din crom-nichel astfel încât lungimea noului conductor să fie l , iar aria secțiunii transversale să fie 2S și se determină rezistența; se trec datele în următorul tabel:

Conductor din crom-nichel de lungime 2l, și aria secțiunii transversale S

| Nr.det | U(V) | I(A) | R=U/I (Ω) | Rmed1(Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

c) Studiul dependenței rezistenței electrice de natura conductorului

- Se conectează între punctele a și b  conductorul din manganină , cu lungime l, aria secțiunii transversale S și se determină rezistența electrică; se trec datele în următorul tabel:

Conductor din manganină de lungime l, și aria secțiunii transversale S

| Nr.det | U(V) | I(A) | R=U/I (Ω) | Rmed1(Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CONCLUZII:

Rezistența  unui conductor filiform și omogen este direct proporțională cu lungimea conductorului, l, invers proporțională cu aria secțiunii transversale S  și depinde de natura materialului din care este confecționat conductorul.

Marimea fizica specifica naturii materialului este rezistivitatea(ρ).

Relaţia de dependenţa este:

R=ρl/S

ρ=RS/l; [ρ]=Ωm

# Text boxes

(   -

b

a

A

V