FIŞĂ DE LUCRU

ENERGIA ŞI PUTEREA  ELECTRICĂ

Activitate  de  laborator ;  Realizaţi experimentul de mai jos şi raspundeţi în scris la cerinţe!

Scopul lucrării: Determinarea puterii unui bec;

Mod de lucru: Realizaţi un circuit electric după schema de mai jos. Alimentaţi circuitul la sursa de curent continuu, la 8 V. Se potriveşte potenţiometrul de pe placă astfel încât becul să lumineze foarte slab ( valoarea tensiunii la capetele becului, citită pe voltmetrul de pe placă, să fie de 1,5 V). Citiţi valorile tensiunii la capetele becului şi intensităţii curentului electric prin bec, apoi treceţi-le în tabel. Observaţi modul în care luminează becul şi  notaţi constatarea făcută, la rubrica observaţii. Repetaţi procedura, mărind puţin câte puţin tensiunea de alimentare cu ajutorul potenţiometrului (astfel încât tensiunea la capetele becului să aibă, succesiv, valorile: 1,5 V; 3V; 4,5 V; 6 V; 7,5 V). Notaţi valorile în tabel. Tot în tabel se notează şi valorile nominale ale puterii şi tensiunii becului, pe care le găsim inscripţionate pe bec.

| Tensiune nominală (V) | Putere nominală (W) | Mărimi măsurate | Mărimi calculate | Observaţii (asupra modului de iluminare a becului) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U (V) | I (A) | P = U(I (W) | (W) |  |

Cerinţe: - Realizaţi experimentul de mai sus şi calculaţi puterea consumată de bec. Treceţi valorile în tabel;

- Comparaţi, pentru fiecare set de date în parte, puterea nominală a becului cu puterea consumată şi corelaţi datele cu observaţiile notate. Scrieţi concluziile!

............................................................................................................................................................................

- Ce se întâmplă dacă tensiunea la capetele becului creşte considerabil peste valoarea nominală?.................

# Text boxes

V

I

B

A

A

bec

E  , r

(      (