FIŞĂ DE LUCRU

GRUPAREA REZISTORILOR

Activitate  de  laborator ;  Realizaţi experimentele de mai jos si răspundeti, în scris, la cerinţe!

1. Gruparea în serie a doi rezistori;

Scopul lucrării:  Determinarea, pe cale teoretică şi pe cale experimentală, a rezistenţei echivalente a unei grupări de doi rezistori legaţi în serie.

Materiale necesare: casete cu rezistori , conductoare de legătură, ohmetru;

Mod de lucru: Legaţi doi rezistori, cu rezistenţe cunoscute, în serie;

Cerinţe:

- Măsuraţi rezistenţa echivalentă a grupării, folosind ohmetrul şi treceţi valoarea măsurată în tabelul de mai jos;

- Scrieţi relaţia matematică a rezistenţei echivalente a unei grupări serie de doi rezistori..............................

- Calculaţi rezistenţa echivalentă a grupării şi comparaţi-o cu valoarea obţinută prin măsurare;

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Completaţi tabelul de mai jos:

| R1 (Ω) | R2(Ω) | R serie-măsurată(Ω) | R serie-calculată(Ω) |
| --- | --- | --- | --- |

- Ce observaţi? ............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

- De unde ar fi putut apărea eventualele erori? ...........................................................................................

..............................................................................................................................................................

2.  Gruparea în paralel a doi rezistori;

Scopul lucrării:  Determinarea pe cale teoretică şi pe cale experimentală a rezistenţei echivalente a unei grupări de doi rezistori legaţi în paralel.

Materiale necesare: casete cu rezistori rezistori, conductoare de legătură, ohmetru;

Mod de lucru: Legaţi doi rezistori, cu rezistenţe cunoscute, în paralel;

Cerinţe:

- Măsuraţi rezistenţa echivalentă a grupării, folosing multimetrul şi treceţi valoarea măsurată în tabelul de mai jos;

- Scrieţi relaţia matematică a rezistenţei echivalente a unei grupări paralel  de doi rezistori .............................................................................................................................................................

- Calculaţi rezistenţa echivalentă a grupării şi comparaţi-o cu valoarea obţinută prin măsurare;

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Completaţi tabelul de mai jos:

| R1 | R2 | R paralel-măsurată | R paralel-calculată |
| --- | --- | --- | --- |

- Ce observaţi? .................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

# Text boxes

R1

R1

R2

R2