FIŞĂ DE LUCRU

LEGEA LUI OHM

Activitate  de  laborator ;  Realizaţi experimentul de mai jos şi răspundeţi în scris la cerinţe!

Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit;

Scopul lucrării: Verificarea experimentală a legii Ohm folosind ampermetrul şi voltmetrul.

Materiale necesare: sursă de joasă tensiune, ampermetru, voltmetru, rezistor  cu rezistenţă cunoscută , conductoare electrice de legătură cu fişă banană.

Mod de lucru: Se realizează un circuit electric simplu, după schema dată. Se alimentează circuitul la sursa reglabilă de curent continuu. Se măsoară valorile tensiunii la capetele poţiunii de cicuit AB şi intensităţii curentului electric prin porţiunea respectivă apoi se trec valorile în tabel. Se creşte valoarea tensiunii de alimentare a circuitului cu ajutorul butonului potenţiometric al sursei de alimentare şi se măsoară din nou valorile intensităţii şi tensiunii la capetele porţiunii. Rezultatele măsurătorilor se trec în tabel.

| Nr. det. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) |  |  |  |  |  |
| I (A) |  |  |  |  |  |
| U/I |  |  |  |  |  |
| R(Ω) |  |

Cerinţe:

- Realizaţi experimentul descris mai sus şi spuneţi cum variază intensitatea curentului prin porţiunea AB, odată cu creşterea tensiunii la capetele ei.

.....................................................................................

- Trasaţi graficul U=f(I);

- Ce formă are graficul? .....................................................................................

# Text boxes

(         (

E  , r

I

B

A

R

V

A

U(V)

I(A)

0